## Slide 1
ITIS G. FERRARIS
3Bi
CLASSE
INTRODUZIONE AL SUONO
GLI ALTOPARLANTI
PROGETTAZIONE DEI BOX
LE FOTO DEL PROGETTO
Direttore di progetto: Prof. Romano Giuseppe

## Slide 2
Abbiamo utilizzato: Speaker Workshop software, una scheda Sound Blaster, un computer Pentium 2, 2 altoparlanti full range B&C Speakers Mod. XT13 da 10 pollici 200 watt .
Abbiamo misurato l’impedenza in aria libera di entrambi gli altoparlanti, misurando in automatico tutti i parametri di Thiele e Small.
Anche se le casse erano dichiarate con le stesse
caratteristiche una volta effettuate le misurazioni ci siamo
accorti che in realtà non avevano i medesimi parametri;
l’impedenza variava e di conseguenza anche l’escursione del
cono e la frequenza, e tutti i parametri di Thiele e Small.
In seguito abbiamo misurato l’impedenza con massa aggiunta
(9 grammi), in modo tale da misurare un parametro importante ,il Vas. Anche con la massa aggiunta l’impedenza, l’escursione e la frequenze delle due casse erano diverse, anche se venivano date dal produttore come identiche. In quest’ultimo caso però l’impedenza, la frequenza e l’escursione del cono erano minori rispetto alle misurazioni effettuate in aria libera.
PROGETTAZIONE DEI BOX DI DUE CASSE
CLASSE
3Bi

## Slide 3
  CONFRONTO FREQUENZE;
  CONFRONTO ESCURSIONE;
  CONFRONTO CASSA 1;
  CONFRONTO CASSA 2;
  CONFRONTO IMPEDENZA;
Dai dati ottenuti con le misurazioni precedenti e immessi da input abbiamo creato i seguenti grafici:
CLASSE
3Bi

## Slide 4
CONFRONTO FREQUENZE
Utilizzando il software gratuito Speaker Workshop (www.audua.com), abbiamo calcolato la curva di impedenza, tutti i parametri di Thiele e Small, ed il progetto ottimale in cassa reflex, analizzando le differenze tra i due altoparlanti.

## Slide 5
CONFRONTO ESCURSIONE
Qui’ viene differenziato le differenze tra i due progetti (casse) dell’escursione dell’altoparlante.

## Slide 6
CONFRONTO CASSA 1
Dal grafico si puo’ vedere in nero la misura dell’impedenza misurata tramite il programma e la scheda sonora Sound Blaster 16, e in rosso la simulazione in base ai parametri calcolati, essendoci stretta correlazione, la misura e’ corretta.

## Slide 7
CONFRONTO CASSA 2
Stessa cosa per la cassa 2, infatti noi abbiamo progettato 2 sistemi calcolati, 1 per cassa, dato che ogni altoparlante, per via delle tolleranze di costruzione, possono risultare a volte molto differenti.

## Slide 8
CONFRONTO IMPEDENZA
Dopo aver scelto il caricamento piu’ opportuno, abbiamo simulato l’impedenza in cassa con reflex, si puo’ notare un secondo picco dato dalla frequenza di risonanza dell’apertura.

## Slide 9
<footer>
<date/time>
Il suono può essere interpretato sia come fenomeno ondulatorio nell’aria e in altri mezzi elastici (stimolo), sia come eccitazione del meccanismo uditivo che dà luogo alla percezione acustica (sensazione). La scelta di una o dell’altro punto di vista dipende dal punto di approccio: fisico o psicofisico. È opportuno introdurre alcuni concetti fondamentali. La frequenza è una caratteristica delle onde periodiche ed è misurata in hertz (Hz) o cicli al secondo. L’orecchio percepisce un’altezza diversa quando riceve un suono pacato o uno forte della stessa frequenza, con l’aumentare dell’intensità, l’altezza di una nota a bassa frequenza scende, mentre quella di una nota ad alta frequenza sale. Frequenza e altezza di un suono non sono perciò la stessa cosa, anche se presentano analogie: ad ogni valore della prima (grandezza fisica) possono corrispondere più valore della seconda (grandezza psicofisica). Lo stesso lo si può dire per intensità sonore e sensazione sonora, fra la forma d’onda e la qualità percepita.
INTRODUZIONE AL SUONO
CLASSE
3Bi

## Slide 10
La frequenza è definita come il numero di oscillazioni complete compiute nell’unità di tempo. La frequenza di suono corrisponde al numero di vibrazioni al secondo dell’aria emesse dal generatore di suoni. I suoni a frequenza bassa sono detti gravi mentre quelli a frequenza alta sono detti acuti. Le onde con frequenza inferiore a 20Hz sono dette subsoniche, quelle superiori a 20KHz sono dette ultrasuoni.
FREQUENZA
CLASSE
3Bi

## Slide 11
I woofers, i midrange ed i tweeters,presenti nella maggior parte dei diffusori, sono basati sullo stesso principio fondamentale: un diaframma messo in azione dal movimento meccanico di un campo elettromagnetico modulante, posto all’interno di un campo magnetico permanente.
(VEDI FIGURA 0.1)
Applicando corrente alla bobina, si produce un campo elettro magnetico in direzione perpendicolare al flusso della corrente e alla direzione del campo magnetico permanente. La forza meccanica risultante fa si che il cono o il diaframma a cupola si muova perpendicolarmente al campo e metta in movimento l’aria da entrambi i lati del diaframma.
===>
CLASSE
3Bi
COME FUNZIONA UN ALTOPARLANTE

## Slide 12
Nel suo funzionamento operano tre distinti ma intercorrelati sistemi:
1. Il sistema motore: composto da magnete,elemento polare,lamina frontale/apertura, e bobina.
2. Il diaframma: di solito un cono con cappuccio, o una cupola in un solo pezzo.
3. Il sistema di sospensione: composto dal supporto e dagli elementi adiacenti.
===>
CLASSE
3Bi
COME FUNZIONA UN ALTOPARLANTE

## Slide 13
Gli altoparlanti sono apparecchi che trasformano i segnali elettrici in onde sonore tramite lo spostamento in avanti e all’indietro di una membrana fissata sul loro cestello.
Quando la membrana si sposta in avanti comprime frontalmente le molecole dell’aria e contemporaneamente provoca una depressione sulla parte posteriore.
Quando la membrana si sposta all’indietro comprime le molecole sulla parte posteriore provocando una depressione sulla parte frontale.
In pratica ogni altoparlante emette un duplice suono, dalla parte frontale e da quella posteriore.
Poiché un altoparlante non è in grado di riprodurre con elevata fedeltà tutte le frequenze comprese tra i 20 e i 20.000 Hz, si inseriscono in una cassa acustica più altoparlanti.
===>
CLASSE
3Bi
GLI ALTOPARLANTI

## Slide 14
CLASSE
3Bi
Uno di questi riproduce fedelmente la sola gamma dei bassi, gli altri le gamme di frequenze che il primo non riesce a riprodurre cioè medi e acuti.
Un altoparlante a larga banda, il cui diametro non supera mai i 16 cm, riesce a riprodurre una banda di frequenze molto alta che partendo da 50-100 Hz può raggiungere i 10.000-12.000.
Normalmente questi altoparlanti vengono usati nelle radio registratori ecc., perché con un solo altoparlante si riesce ad ottenere una discreta riproduzione sonora.
Un altoparlante woofer ha delle notevoli dimensioni, in quanto il modello più piccolo ha un diametro di 20 cm ed il più grande di 45 cm.
Questo tipo di altoparlante è in grado di riprodurre fedelmente le sole frequenze comprese tra i 20 Hz e i 2.500-5.000 Hz circa, cioè i bassi.
Un altoparlante midrange, le cui dimensioni possono variare da 16 a 20 cm, viene costruito per riprodurre con un ’elevata fedeltà tutte le frequenze dei medi comprese tra i 100 Hz e i 5000 Hz.
Anche questo altoparlante deve essere inserito dentro una cassa acustica.
===>

## Slide 15
Un altoparlante tweeter ha dimensioni ridotte e viene costruito per riprodurre con una elevata fedeltà tutte le frequenze degli acuti dai 2.000 ai 25.000 Hz ed oltre. Esso non risulta idoneo a riprodurre le frequenze dei medi e tantomeno quella dei bassi, perciò deve essere inserito dentro una cassa acustica assieme ad altri due altoparlanti. L’efficienza degli altoparlanti rappresenta un altro fattore relativo alla potenza sonora, spesso ignorato ma molto importante (sensibilità).
Essa si esprime in dB SPL (Sound Pressure Level) o db 1w-1m. Questa misura indica la pressione sonora generata da un altoparlante con un a potenza di 1 watt e misurata ad una distanza di un metro con un microfono HiFi collegato ad un preciso fonometro. Poiché un dB è un’unità di misura logaritmica, si deve ricordare che una differenza di pochi dB corrisponde ad un elevato aumento o attenuazione del livello sonoro. Il decibel (dB) è una misura logaritmica, e non lineare di confronto fra due grandezze. Per calcolare il guadagno in tensione bisogna moltiplicare i volt del segnale per il numero nella colonna delle tensioni in corrispondenza della riga dei dB che interessa; per calcolare l’attenuazione, invece, si divide il valore dei watt per lo stesso numero.
CLASSE
3Bi

## Slide 16
CLASSE
3Bi
I primi passi verso la costruzione del box…….
===>

## Slide 17
===>
CLASSE
3Bi
…L’inserimento dei connettori posteriori…..
<===

## Slide 18
===>
CLASSE
3Bi
…Ecco l’anima interna del box….
<===

## Slide 19
===>
CLASSE
3Bi
…Il box è quasi pronto.....
<===

## Slide 20
===>
CLASSE
3Bi
…L’ultima levigatura….
<===

## Slide 21
CLASSE
3Bi
…Ed ecco il lavoro finito!.
<===
Home